ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКЕ

ЛГ ШАХТ ПОКЛОПЦИ СА РАМОВИМА:

- Материјал израде поркопца и рама, је  EN GJS-400 (GGG-40), или EN GJS-500 (GGG-50)

- Округли шахт поклопци морају одговарати димензионо и тестом на силу у складу саважећим      SRPS EN 124-2.

- За округле шахт поклопце носивости D-400 (40т) и C-250 (25т) , (са вентилационимотворима  и     без њих), светли отвор не мањи од 600 мм .

- За носивост  D-400 (40т) и C-250 (25т), морају имати са једне стране шарку, а са друге стране систем забрављивања против само-отварања приликом преласка тешких возила преко њих.

- За округле шахт поклопце осивости B-125 (15т), (без вентилационих отвора), светли отвор не мањи од 570 мм.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2015 за производњу предметних добара.

3. Овлашћење произвођача за учешће понуђача у овом поступку (уколико понуђач није произвођач добара).

4. Извештај о испитивању којим се потврђује да поклопци са рамовима носивости КЛАСЕ B-125, C-250 и D-400 испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 124-2, не старији 3 године од датума објаве набавке (акредитација ISO/IEC 17025), или одговарајући важећи сертификат да произвођач производи шахт поклопце са рамовима у складу са важећим стандардом SRPS EN 124-2.

ЛГ УЛИЧНЕ СЛИВНЕ РЕШЕТКЕ СА РАМОВИМА:

- Материјал израде решетке и рама, је  EN GJS-400 (GGG-40), или EN GJS-500 (GGG-50).

- Уличне сливне решетке са рамовима морају одговарати димензионо и тестом на силу у

складу са важећим SRPS EN 124-2.

- За уличне сливне решетке са рамовима  носивости D-400 (40т) и C-250 (25т), светли отвор  не мањи од  350х350 мм .

- Морају имати са једне стране шарке, а са друге стране систем забрављивања против само-отварања приликом преласка тешких возила преко њих.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

- Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња

добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

- Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2015 за производњу предметних добара.

- Овлашћење произвођача за учешће понуђача у овом поступку (уколико понуђач није произвођач добара).

- Извештај о испитивању којим се потврђује да решетке са рамовима носивости КЛАСЕ D-400 испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 124-2, не старији 3 године од датума објаве набавке (акредитација ISO/IEC 17025), или одговарајући важећи сертификат да произвођач производи шахт поклопце са рамовима у складу са важећим стандардом SRPS EN 124-2.

КОМПОЗИТНИ (ПЛАСТИЧНИ) ШАХТ ПОКЛОПЦИ СА  РАМОВИМА:

- Материјал израде поклопца и рама је композитна пластика на бази полиестерских незасићених смола, ојачаних фибергласом (материјал који није подложан рециклажи и крађи).

- Округли шахт поклопци решетке морају одговарати димензионо и тестом на силу у складу са важећим SRPS EN 124-5.

- За округле шахт поклопце носивост је D-400, а светли отвор не мањи од 600 мм.

- Округли шахт поклопци морају имати са једне стране шарку, а са друге стране систем забрављивања против само-отварања приликом преласка тешких возила преко њих.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

- Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

- Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2015 за производњу предметних добара.

- Овлашћење произвођача за учешће понуђача у овом поступку (уколико понуђач није произвођач добара).

- Извештај о испитивању којим се потврђује да поклопци са рамовима носсивости КЛАСЕ D-400 испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 124-5, или одговарајући, не старији 3 године од датума објаве набавке (акредитација ISO/IEC 17025).

КОМПОЗИТНЕ (ПЛАСТИЧНЕ) УЛИЧНЕ СЛИВНЕ РЕШЕТКЕ СА  РАМОВИМА:

- Материјал израде решетке и рама је композитна пластика на бази полиестерских незасићених смола, ојачаних фибергласом (материјал који није подложан рециклажи и крађи).

- Четвртасте уличне сливне решетке морају одговарати димензионо и тестом на силу у складу са важећим SRPS EN 124-5.

- За уличне сливне решетке  носивост је D-400, светли отвор не мањи од 470 х 470 мм.

- Решетке су равне.

- Четвртасте сливне решетке морају имати са једне стране шарке, а са друге стране систем забрављивања против само-отварања приликом преласка тешких возила преко њих.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

- Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

- Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2015 за производњу предметних добара.

- Овлашћење произвођача за учешће понуђача у овом поступку (уколико понуђач није произвођач добара).

- Извештај о испитивању којим се потврђује да решетке са рамовима носивости КЛАСЕ D-400, испуњавају захтеве  важећег стандарда SRPS EN 124-5, или одговарајући, не старији 3 године од датума објаве набавке (акредитација ISO/IEC 17025).

НАПОМЕНА: Сви тражени докази техничке усаглашености могу бити на српском или енглеском језику. Уколико су на неком трећем језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног преводиоца.