ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ЛГ ПРИРУБНИЧКИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ

Намена је за проток хладне притке воде НП=10.

- ЛГ фазонски комади морају бити израђени у складу са EN 545, за НП=10.

- Материјал израде тела и прирубница је нодуларни лив EN GJS-400 (GGG-40),

или GJS-500 (GGG-50).

- Прирунблице су израђене према важећем SRPS EN 1092-2 за НП=10.

- Димензије су дате према номиналном дијаметру прирубница у милиметрима.

-     На телу изливен лого произвођача, материјал израде, димензија и радни притисак.

-     Спољна и унутрашња антикорозивна и електропроводна заштита је епоксидна

пластификација минималне дебљине 250 микрона, плаве боје.

Уз понуду приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња

добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија.

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег

се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са

стандардом SRPS ISO 9001:2015 за производњу предметних добара, “или

одговарајуће“.

3. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1 за НП=10, или одговарајући са тестом на 50% већем притиску од захтеваног радног, не старији 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација ISO/IEC 17025), или одговарајући

4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване

лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025), не старији од 3 године од датума

предвиђеног за отварање понуда, или одговарајући

5. Приложити фабрички атест за ЛГ фазонске комаде задовољавајући норму ЕH545,НП10 бара

6. Приложити сертификат о сталности својства да ЛГ фазонски комади испуњавају норме EH1092-2, EH14901, DIN 30677, DIN 3476 или „одговарајући“

7. Приложити важећи ГСК да се ЛГ фазонски комади пластифицирају у складу са важећом ГСК нормом или одговарајући извештај о испитивању минималне дебљине епоксидне заштите 250 микрона издат од акредитоване лабараторије.

8. Уколико понуђач није и произвођач траженог материјала потребно је да достави

овлашћење произвођача за дистрибуцију истог ( ауторизација ).

ЛГ ОГРЛИЦЕ БЕЗ ВЕНТИЛА СА НАВОЈНИМ ИЗЛАЗОМ ЗА КУЋНЕ

ПРИКЉУЧКЕ:

- Намена им је за кућне водоводне прикључке на АЦ, ПЕ, ПВЦ, ЛГ и чел. Цевим

- Материјал израде тела (обе полутке) је EN GJS-400, или EN GJS-500.

- Антикорозивна заштита је пластификација споља и изнутра минимално

дебљином 250 микрона.

- На телу трајно уливен лого произвођача и димензија примене на цевима.

- Излазни прикључак је унутрашњи у складу са SRPS ISO 228-1 (тзв. „цоловни“).

- Димензије су дате за ПЕ и ПВЦ цеви према спољним пречницима истих, а за

ЛГ, АЦ“Ц“ и челичне, према унутрашњем пречнику у милиметрима.

- Димензије које се захтевају су почев од ДН 50 (ОД 63), закључно са ДН 300 (315).

- Заптивка EPDM за питку воду, у складу са SRPS EN 681-1.

-    Вијци израђени од нерђајућег челика, или од челика у минималном квалитету

8.8, поцинковани.

Уз понуду приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија.

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2015 за производњу предметних добара или одговарајући.

3. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1 за НП=10, или одговарајући са тестом на 50% већем притиску од захтеваног радног, не старији 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација ISO/IEC 17025), или одговарајући

4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда, “или одговарајуће“

5. Уколико понуђач није и произвођач траженог материјала потребно је да достави овлашћење произвођача за дистрибуцију истог ( ауторизација ).

ЛГ ПРИРУБНИЧКИ КОСИ ХВАТАЧИ НЕЧИСТОЋЕ:

- Намена им је за спречавање проласка механичких честица у цевоводу хладен питке воде.

- Материјал тела и поклопца је нодуларни лив EN GJS-400 (или GJS-500), или сиви лив EN GJL 250

- Материјал сита је нерђајући челик.

- Уградна мера је у складу са SRPS EN 558-1 серије 48.

- Прирунблице су израђене према важећем SRPS EN 1092-2 за НП=10.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2015 или ,,одговарајућим“ за производњу предметних добара.

3. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.

4. Уколико понуђач није и произвођач траженог материјала потребно је да достави

овлашћење произвођача за дистрибуцију истог ( ауторизација ).

ПОДЗЕМНИ ПОЖАРНИ ХИДРАНТ ДН 80:

- Намена је за уградљу на мрежи са питком водом, за гашење пожара и/или за пуњење цистерни за питку воду и/или за испирање цевовода после радова.

- Материјал тела, стопе, главе и „канџе“ хидранта је EN GJS-400 (500), или EN GJL-250,заштићено споља и изнутра пластификацијом за питку воду минималне дебљине 250 микрона, уз могућност да тело буде и од нерђајућег челика у ком случају није потребна пластификација тела.

- На телу, стопи, или глави, трајно изливен лого произвођача, димензија и радни притисак.

- Улазна прирубница ДН 80, у складу са SRPS EN 1092-2 за НП=10/16 или одговарајући.

- Излазна спојница „канџа“, прилагођена за хидрантском наставку „B/2C“.

- Висина хидранта је 750мм (+-10%), за дубину уградње на цевоводима RD=1000мм.

- Дренажа воденог стуба у хидранту је аутоматска при потпуном затварању протока.

- Систем затварача је једноструки (са једним затварачем).

- Проток воде кроз пуни отвор хидранта, максимална сила за отварање протока и минимална сила за затварање протока хидранта, у складу са важећим SRPS EN 14339.

- Хидрант мора бити са могућносшћу замене заптивача вентила (главног затварача), без откопавања тла.

- Хидрант мора носити важећу ознаку „CE“ („ЦЕ“), на себи.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2015 или ,,одговарајућим“ за производњу предметних добара, због стандардне процедуре у случају рекламације.

3. Сертификат о сталности својстава (CPR) издаат од стране акредитоване институције, да хидранти испуњавају важећи стандард SRPS EN 14339.

4. Изјаву произвођача о сталности својстава хидраната.

5. Упутство за уградњу и употребу хидраната.

6. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.

7. Уколико понуђач није и произвођач траженог материјала потребно је да достави

овлашћење произвођача за дистрибуцију истог( ауторизација ).

НАДЗЕМНИ ПОЖАРНИ ХИДРАНТ ДН 80

- Намена је за уградњу на мрежи са питком водом, за гашење пожара и/или за пуњење

цистерни за питку воду и/или за испирање цевовода после радова.

- Материјал тела, стопе, главе и „канџе“ хидранта је EN GJS-400 (500), или EN GJL-250,

заштићено споља и изнутра пластификацијом за питку воду минималне дебљине 250

микрона, уз могућност да тело буде и од нерђајућег челика у ком случају није

потребна пластификација тела.

- Хидрант је са „ломивом“ прирубницом на средитни тела.

- На телу, стопи, или глави, трајно изливен лого произвођача, димензија и радни притисак.

- Улазна прирубница ДН 80, у складу са SRPS EN 1092-2 за НП=10/16.

- Излазне спојнице су алуминијумске брзе спојнице 2 x “C“ + 1 x “B“.

- Висина хидранта је 1800мм (+-10%), за дубину уградње на цевоводима RD=1000мм.

- Дренажа воденог стуба у хидранту је аутоматска при потпуном затварању протока.

- Систем затварача је једноструки (са једним затварачем).

- Проток воде кроз пуни отвор хидранта, максимална сила за отварање протока и

минимална сила за затварање протока хидранта, у складу са важећим SRPS EN 14384.

- Хидрант мора бити са могућносшћу замене заптивача вентила (главног затварача),

без откопавања тла.

- Хидрант мора носити важећу ознаку „CE“ („ЦЕ“), на себи.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2015 за производњу предметних добара, због  стандардне процедуре у случају рекламације.

3. Сертификат о сталности својстава (CPR) издаат од стране акредитоване институције, да хидранти испуњавају важећи стандард SRPS EN 14384.

4. Изјаву произвођача о сталности својстава хидраната.

5. Упутство за уградњу и употребу хидраната.

6. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.

7. Уколико понуђач није и произвођач траженог материјала потребно је да достави овлашћење произвођача за дистрибуцију истог( ауторизација ).