ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКЕ

МЕСИНГАНИ  РАВНО-ПРОПУСНИ  ВЕНТИЛИ СА И БЕЗ ИСПУСНЕ СЛАВИНЕ

- Намена је за уградњу на навојним спојевима за проток питке и санитарне воде.

- Материјал израде тела и затварачког механизма (тзв. „вирбле“) је месинг.

- На телу трајно уливен лого произвођача.

- Вентили се испоручују са металним точковима.

- Навоји су унутрашњи у складу са SRPS ISO 228-1 или ,,одговарајући“ (тзв. „цоловни“).

- Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у „цоловима“).

НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛИ

- Намена је за уградњу на навојним спојевима за спречавање повратног протока питке и  санитарне воде.

- Тип вентила који се захтева је „коси“, који се може репарирати без демонтаже са цевовода.

- Материјал израде тела и поклопца је месинг.

- На телу трајно уливен лого произвођача.

- Вентили се испоручују са металном клапном.

- Навоји су унутрашњи у складу са SRPS ISO 228-1или ,,одговарајући“ (тзв. „цоловни“).

- Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у „цоловима“).

МЕСИНГАНИ КУГЛАСТИ ВЕНТИЛИ СА ПУНИМ ПРОТОКОМ, СА  И БЕЗ ИСПУСНЕ      СЛАВИНЕ

- Кугласти вентили су са металном ручицом и пуним протоком, за радни притисак хладен воде НП=10.

- Материјал израде тела и кугле је месинг.

- На телу трајно уливен лого произвођача.

- Навоји су унутрашњи у складу са SRPS ISO 228-1или ,,одговарајући“ (тзв. „цоловни“).

- Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у „цоловима“).

ВАЗДУШНИ ВЕНТИЛ НАВОЈНИ МЕТАЛНИ (МЕСИНГАНИ):

- Намена је за уградњу на навојним цевоводима и имају функцију:

а) аутоматског избациваља ваздуха који се ствара у цевоводу током процеса производње и транспорта

хладне питке воде;

б) аутоматског убацивања ваздуха у цевовод приликом његовог пражњења;

в) избацивања ваздуха из цевовода приликом његовог пуњења.

- Материјал израде тела и поклопца је месинг.

- Навој је спољашњи у складу са SRPS ISO 7/1 или ,,одговарајући“ (тзв. „цоловни“).

- Димензије су дате према навоју (у „цоловима“).

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености за сваку од претходно наведене 4 групе навојних вентила (равно-пропусни вентили, неповратни вентили, кугласти вентили и ваздушни вентили навојни):

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња

добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу састандардом SRPS ISO 9001:2008 или ,,одговарајући“за производњу предметних добара.

3.  Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве

важећег стандарда SRPS EN 12266-1 за НП=10, или ,,одговарајући“, не старији од 3 године од датума објаве набавке (акредитација ISO/IEC 17025 )

4. Извештај о здравственој исправности, издат од домаће акредитоване

лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025 или ), не старији од 3 године од датума објаве набавке.

5.  Уколико понуђач није и произвођач траженог материјала потребно је да достави

овлашћење произвођача за дистрибуцију истог( ауторизација ).

6. Физички доставити на писарницу Наручиоца, на адреси ЈКП “Букуља“, Ул. Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац, следеће узорке понуђених вентила:

а) Вентил пропусни Ø1“ ------------------------------- 1 комад;

б) Вентил кугласти  Ø1“ ------------------------------- 1 комад;

в) Вентил неповратни Ø1“ ---------------------------- 1 комад;

г) Ваздушни вентил навојни метални Ø1“ ------- 1 комад.

Узорке запаковати у кутију тако да се види да није отварана и предати на писарницу на адреси ЈКП „Букуља“ Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац. На кутији навести назив и адресу наручиоца и понуђача , као и текст „Узорци за јавну набавку број или шифра ______________,“ НЕ ОТВАРАТИ ! Узорци морају бити предати пре истицања крајњег рока за предају понуда. Након склапања оквирног уговора са изабраним понуђачем, сви узорци ће бити стављени на располагање понуђачима да их преузму назад.

НАПОМЕНА: Сви тражени писан докази техничке усаглашености могу бити на српском или енглеском језику. Уколико су на неком трећем језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног преводиоца..

ЛГ ПРИРУБНИЧКИ ВАЗДУШНИ ВЕНТИЛИ

- Намена им је за аутоматско усисавање (приликом пражњења мреже) и избацивање ваздуха (приликом пуњења мреже или збодругих разлога насталог ваздуха)  у цевоводу хладне питке воде.

- Ваздушни вентили су типа са једном куглом и великим отвором.

- Материјал тела и поклопца је нодуларни лив EN GJS-400  (или GJS-500), или сиви лив EN GJL 250.

- Материјал кугле је нерђајући челик или алуминијум обложен гумом ЕПДМ.

- Прирубнице су израђене према важећем SRPS EN 1092-2 за НП=10 или ,,одговарајући“.

ЛГ ПРИРУБНИЧКИ НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛИ (СА КЛАПНОМ ИЛИ КУГЛОМ)

- Намена им је за спречавање повратног тока у цевоводу хладен питке воде.

- Материјал тела поклопца и клапне (ако је са клапном) је нодуларни лив EN GJS-400 (или GJS-500), или сиви лив EN GJL 250.

- Материјал кугле, ако је са куглом („лоптасти“), је алуминијум (или неки други лагани метал)  обложен гумом ЕПДМ.

- Уградна мера је у складу са SRPS EN 558-1 серије 48 или ,,одговарајући“.

- Прирубнице су израђене према важећем SRPS EN 1092-2 за НП=10 или ,,одговарајући“.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености за сваку од претходно наведене 2 групе вентила (прирубнички ваздушни вентили и прирубнички неповратни вентили):

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2015 или ,,одговарајући“за производњу предметних добара.

3. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1 за НП=10, или ,,одговарајући“ са тестом на 50%  већем притиску од захтеваног радног, не старији 3 године од датума објаве набавке (акредитација ISO/IEC 17025);

4. Извештај о здравственој исправности, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025), не старији од 3 године од датума објаве набавке.

5. Уколико понуђач није и произвођач траженог материјала потребно је да достави

овлашћење произвођача за дистрибуцију истог( ауторизација ).

НАПОМЕНА: Сви тражени докази техничке усаглашености могу бити на српском или енглеском језику. Уколико су на неком трећем језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног преводиоца.

ЛГ ПРИРУБНИЧКИ ВЕНТИЛ СА ПЛОВКОМ

- Намена им је за регулацију нивоа воде у резервоару са радним притиском НП=16.

- Тип је угаони – улазни прикључак је бочни – хоризонтални, прирубнички, а излаз је на доле.

- Тело наменски изливено из комада заједно са улазном прирубницом која је у складу са SRPS EN 1092-2 за НП=10 или ,,одговарајућим“.

- Затварање и отварање је путем клипа (не лептирасто).

- Материјал тела поклопца је нодуларни лив EN GJS-400 (или GJS-500), или сиви лив EN GJL 250.

- Материјал осовине затварача и целог затварачког механизма је нерђајући челик.

- Материјал полуга и носача пловка и припадајућих вијака је је нерђајући челик.

- Материјал пловка је нерђајући челик, пластика, или неки други неоксидирајући материјал.

ЛГ НАВОЈНИ ВЕНТИЛ СА ПЛОВКОМ

- Намена им је за регулацију нивоа воде у резервоару са радним притиском НП=16.

- Тип је угаони – улазни прикључак је бочни – хоризонтални, прирубнички, а излаз је на доле.

- Затварање и отварање је путем клипа (не лептирасто).

- Материјал осовине затварача и целог затварачког механизма је нерђајући челик.

- Материјал полуга и носача пловка и припадајућих вијака је је нерђајући челик.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености за претходе две наведене ставке (прирубнички вентил са пловком и навојни вентил са пловком):

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2015 или ,,одговарајући“ за производњу предметних добара.

3. Декларација (изјава) произвођача о сталности својставна употребе за хладну питку воду НП=16.

НАПОМЕНА: Сви тражени докази техничке усаглашености могу бити на српском или енглеском језику. Уколико су на неком трећем језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног преводиоца.

ЗАТВАРАЧИ ОВАЛНИ (ОЗ) И ПЉОСНАТИ (ПЗ)

-  Намена им је за затварање и отварање протока на цевним системима за хладну питку воду, радног притиска НП=10.

-  Затварачи су са точком,  гумираним клином и равним дном које не захтева периодично чишћење унутрашњости.

- Затварачи су са изливеним прирубницама на телу у складу са важећим  стандардом SRPS EN 1092-2 за НП=10 или ,,одговарајући“.

-   Димензије су дате према номиналном дијаметру прирубница у милиметрима.

-   Захтеване димензије су почев од ДН 32, закључно са ДН 600.

-   Затварачи морају имати пуни проток за назначени номинални дијаметар.

-   Уградне мере засуна су следеће:

а) за ОЗ („овални засун“), уградна дужина је у складу са важећим стандардом SRPS EN 558-1, serije 15  или ,,одговарајући“.

б) за ПЗ („пљоснати засун“), уградна дужина је у складу са важећим стандардом SRPS EN 558-1, serije 14 или ,,одговарајући“.

-   Материјал тела поклопца и клина је нодуларни лив EN GJS-400 (или GJS-500).

-  Спољна и унутрашња антикорозивна и електропроводна заштита је епоксидна пластификација минималне дебљине 250 микрона, плаве боје.

-   Клин је обложен гумом ЕПДМ.

-   Осовина је од нерђајућег челика.

-   Заптивање осовине и тела је помоћу троструких прстенова („О-ринг“) ЕПДМ.

-   Вијци на поклопцу тела су од нерђајућег челика, заштићени парафином.

-   Заптивка на поклопцу је ЕПДМ.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености за затвараче овалне и пљоснате:

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2015  или ,,одговарајући“за производњу предметних добара.

3. Важећи „CE“ (ЦЕ) сертификат издат од стране акредитоване институције,  да добра испуњавају стандарде Директиве Европске уније за опрему под притиском 2014/68/ЕУ. У сертификату се морају видети понуђене каталошке ознаке.

4. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1 за минимално НП=10, или одговарајући са тестом на 50% већем притиску од захтеваног радног, не старији 3 године од датума објаве набавке (акредитација ISO/IEC 17025);

5. Извештај о здравственој исправности, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025), не старији од 3 године од датума објаве набавке.

6. Уколико понуђач није и произвођач траженог материјала потребно је да достави

овлашћење произвођача за дистрибуцију истог ( ауторизација ).

НАПОМЕНА: Сви тражени докази техничке усаглашености могу бити на српском или енглеском језику. Уколико су на неком трећем језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног преводиоца.