ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ПОТРЕБНИ ДОКАЗИ ТЕХНИЧКЕ УСАГЛАШЕНОСТИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ ЕЛЕКТРОНСКИ (скенирани) УЗ ПОНУДУ:

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА  ПП “ КОМПРЕСИОНИ ФИТИНГ“

-За ПП компресиони фитинг (полуспојнице СН/УН, редукционе спојнице, спојнице, т-комаде ,т-комаде СН/УН, завршне капе, т-комаде редуковане:

1.Намена је за употребу на ПЕХД водоводним цевима, чији су спољни пречниц у милиметрима дати у спецификацији;

2. До димензије 63мм – за радне притиске НП=16, преко тога – за НП=10 бари;

3.Материјал израде тела и притезних прстенова је ПП-Р (полипропилен);

4.Навоји спољни и унутрашњи, у складу са СРПС ЕН ИСО 228-1 („цоловни“);

-Обавезни докази:

а) Приложити каталог произвођача (или извод каталога) за сав понуђени ПП-Р компресиони фитинг, којим ће се доказати услови техничке спецификације;

б) Приложити важећи ISO 9001:2015 произвођача за сав понуђени ПП-Р компресиони фитинг. “или одговарајуће“.

- За огрлице са металним прстеном (тзв. ПОГ):

1. Намена је за употребну на ПЕХД водоводним цевима, чији су спољни пречници назначени у спецификацији;

2. Материјал израде тела (обе полутке): ПП-Р (полипропилен);

3. Излазни прикључак је унутрашњи навој у складу са СРПС ЕН 228-1, обавезно ојачан споља металним прстеном.

- Обавезни докази:

а) Приложити каталог произвођача (или извод каталога) за све понуђене огрлице, којим ће се доказати услови техничке спецификације;

б) Приложити важећи ISO 9001 произвођача за све понуђене обујмице“или одговарајуће“.

НАПОМЕНА: Сви тражени докази техничке усаглашености могу бити на српском или енглеском језику. Уколико су на неком трећем језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног преводиоца.

Техничке карактеристике за  Поцинковани навојни фиринг НП=10:

Материја израде је темперовани челични лив. Фитинг мора бити заштићен цинковањем споља изнутра и преко навоја. Сви навоји морају бити у складу са важећим SRPS ISO 228-1 („цоловни“ навоји). На спољашњем делу тела свих понуђених ставкаи, фабрички изливен назив или знак произвођача и димензија.

Уз понуду приложити у електронској форми скениране следеће техничке доказе:

- Каталог произвођача са обележеним свим ставкама које се нуде.

- Важећи сертификат ISO 9001:2015 за производњу понуђених добара, издат од акредитоване институције, проверљив на заваничном интернет сајту издаваоца.

- Извештај о испитивању према важећем SRPS EN 12266-1 минимално за NP10, издат од акредитоване лабораторије, не старији од 3 године од објаве ове јавне набавке.

- Извештај о испитивању здравствене исправности употребе за хладну питку воду, издат од акредитоване лабораторије, не старији од 3 године од објаве ове јавне набавке.

Уз понуду физички предати до крајњег рока за предају понуда, следеће понуђене узорке, којима ће се доказивати поцинкована заштита фитинга споља, изнутра и преко навоја, као и изливени назив или занк произвођача и димензија:

- Ставка редни број 1.1.24.- поц. дупли нипл Ø3/4“ х 1 (један) комад.

- Ставка редни број 1.1.32.- поц. колено Ø3/4“, х 1 (један) комад.

Узорке запаковати у кутију тако да се види да није отварана и предати на писарницу на адреси ЈКП „Букуља“ Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац. На кутији навести назив и адресу наручиоца и понуђача , као текст „Узорци за јавну набавку број или шифра _______, за ПАРТИЈУ бр. 2“ НЕ ОТВАРАТИ ! Узорци морају бити предати пре истицања крајњег рока за предају понуда. Након склапања оквирног споразума са изабраним понуђачем, сви узорци ће бити стављени на располагање понуђачима да их преузму назад.

НАПОМЕНА: Сви тражени докази техничке усаглашености могу бити на српском или енглеском језику. Уколико су на неком трећем језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног преводиоца.